Уважаемый покупатель!

# Благодарим Вас за то, что Вы приобрели отопительный водогрейный газогенераторный котёл, пиролизного типа Ф.Б.Р.Ж. серии «КО», работающий на твёрдом топливе.

# Наши котлы изготовлены в строгом соответствии с ГОСТ 20548-87

# ТУ 4931-001-142861251-2007

# Все модели имеют сертификацию Госстандарта России.

Сертификат соответствия № РОСС RU.MXO3.A01235

ООО «НПО «ТЕС» оставляет за собой право производить

технические изменения, не ухудшая параметров изделий.
Разработчик и производитель - ООО «НПО «ТЕС»

ИНСТРУКЦИЯ

по установке и эксплуатации твердотопливного отопительного котла Ф.Б.Р.Ж. серии «КО»

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

НАШ КОТЁЛ ПРОСТ И НАДЁЖЕН В ЭКСПЛУАТАЦИИ

Введение

- Котлы изготавливаются по конструкторской документации, разработанной в установленном порядке, и соответствуют техническим условиям ТУ 4931-001-142861251-2007 , ГОСТ  20548-87.

- Котёл работает на дровах, угле и древесных отходах. Завод – изготовитель поставляет котлы для работы на дровах и древесных отходах. Для работы на угле необходимо установить колосники. Колосники для работы котла на угле могут быть поставлены заводом по запросу покупателя за отдельную плату, как дополнительное оборудование или приобретаются отдельно по размерам крепежа.

- Котел изготавливается в исполнении для умеренных и холодных климатических зон (районов). Для эксплуатации котел устанавливается в закрытом помещении с естественной вентиляцией, без искусственно регулируемых климатических условий.

- В качестве теплоносителя используется вода ГОСТ Р51232-98 и СанПиН 2.1.4.1074-01 с карбонатной жёсткостью не более 2 мг. экв/л.

- Возможны незначительные расхождения между описанием и конструкцией котла, которые связаны с его постоянным техническим усовершенствованием.

6.  Данные котлы могут устанавливаться в закрытой отопительной системе с бачком расширительным мембранного типа. Давление в системе отопления в рабочем состоянии (при температуре 60-80 оС) должно быть не более 1,5 кгс/см2.

На котле должна быть установлена группа защиты с предохранительным клапаном, отрегулированным на срабатывание при давлении в системе отопления 1,9 кгс/см2.

Для контроля давления в системе отопления на котле установлен манометр.

# Основные преимущества

Важной отличительной особенностью является то, что возможно использование любых видов твердого топлива практически любой сортности и влажности (уголь, дрова, древесные отходы, торф).

Достаточно три раза в сутки выполнять закладку топлива (котлы работают эффективно с одной закладки топлива до 8 часов).

Котел работает экономичнее и дольше, чем котлы прямого горения,  Быстро  выходит на эффективный режим работы (температура воды на выходе +60 -  +90 оС),

Автономен. Не потребляет электроэнергию. Работает в  системе отопления естественной циркуляции, но не менее эффективно работает и в принудительной системе отопления с циркуляционным насосом. Не имеет каких-либо вентиляторов и т.п.

Не требуется какой-либо специальной системы отопления.

Не требуются трубы дымохода, толщиной более чем 1,0 мм, т.к. температура отходящих газов не превышает 140-160 оС.

Практически не остается золы после сгорания, тления топлива.

Технические  данные.

| Марка котла | Номинальная теплопроводность, кВт | Габариты, мм | Масса не более, кг |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Высота | Ширина | Глубина |  |
| КО-10 | 10 | 900 | 300 | 550 | 170 |
| КО-15 | 15 | 900 | 400 | 650 | 200 |
| КО-20 | 20 | 900 | 470 | 650 | 240 |
| КО-35 | 35 | 1100 | 580 | 840 | 320 |
| КО-50 | 50 | 1580 | 810 | 1040 | 900 |
| КО-100 | 100 | 1580 | 1000 | 1550 | 1700 |
| КО-150 | 150 | 1680 | 1100 | 1800 | 2300 |
| КО-200 | 200 | 2000 | 1440 | 2000 | 3600 |
| КО-300 | 300 | 2900 | 1520 | 2000 | 4400 |
| КО-400 | 400 | 2900 | 1600 | 2000 | 5400 |
| КО-500 | 500 | 2900 | 1600 | 2000 | 6400 |
| КО-700 | 700 | 3100 | 1980 | 2600 | 7400 |
| КО-1000 | 1000 | 3500 | 2300 | 3000 | 12200 |

# Принцип   работы:

В наших котлах наиболее эффективно происходят процессы полного сжигания топлива и теплопередачи.

Данные процессы происходят благодаря следующему:

-непрерывному, естественному подводу окислителя (воздуха) в достаточном количестве и необходимом перемешивании с ним сжигаемого топлива (твердого или газообразного), как в нижнем топочном пространстве с целью оптимизации процесса пиролиза, так и в верхнем топочном пространстве с вторичным подогретым воздухом в концентрационных пределах воспламенения;

- особенностям конструкции топочных пространств;

- удалению продуктов горения после их охлаждения за счет естественной тяги;

- использованию наиболее эффективного конструкционного принципа омывания поверхностей нагрева при определенных скоростях и направлениях движения теплоносителя, обеспечивающего наибольший коэффициент теплопередачи и образование давления, достаточного для работы в системах с естественной циркуляцией или с применением насосных систем отопления  с одинаковой эффективностью.

Сумма потерь теплоты с уходящими газами от химической и механической неполноты сгорания минимальны  (затраты на тягу и дутье отсутствуют), что во многом определяет особенную экономичность всех процессов горения.

Техническое описание

Котёл изготовлен с условиями требований к качеству продукции, обеспечивающей ее безопасность для жизни, здоровья и имущества населения, охраны окружающей среды.

Назначение: котёл предназначен для отопления помещений, горячего водоснабжения.

Установка: Все строительно-монтажные и пуско-наладочные работы должны выполняться специалистами с соблюдением технических норм и требований, технологических обязанностей и правил пожарной безопасности. Котёл устанавливается на огнеупорную основу (асбестовый картон толщиной не менее 5 мм и металлический лист толщиной не менее 0,5 мм), у несгораемых стен, на расстоянии, не менее 1500мм от передней, 800мм от боковой и 1000мм от задней стенки котла.

Котёл должен эксплуатироваться только подключенным к отопительной системе, заполненной водой.

Дымоходы могут быть выполнены из металлических, утепленных труб или жаростойкого бетона.

Дымоход котла не должен иметь горизонтальных участков..

Дымоотводящий патрубок может быть снабжен ответным фланцем для монтажа, проектируемого дымохода.

Дымоходы двустенные (утепленные) предназначены для установки в холодных помещениях и на улице. Конструкция двустенных труб позволяет не допускать охлаждения продуктов сгорания и, как следствие этого, снижения тяги и образования конденсата на стенах труб, который, соединяясь с продуктами сгорания, образует агрессивные соединения, разрушающие трубы.

Дымоходы одностенные (неутепленные) предназначены для установки в теплых помещениях и выполняют те же функции, что и двустенные.

| Мощность котла, кВт | Сечение, мм | Минимальная высота, м |
| --- | --- | --- |
| 10 | 150 | 6 |
| 20 | 150 | 7 |
| 35 | 150 | 8 |
| 50 | 200 | 9 |
| 100 | 200-250 | 10-11 |
| 150-200 | 280 | 12 |
| 300-500 | 320-360 | 13-14 |
| 1000 | 380-420 | 15-16 |

Установку котла и монтаж дымохода необходимо проводить с соблюдением общих Правил  пожарной  безопасности. При соблюдении  всех требований  настоящей  Инструкции и  Правил пожарной безопасности.

Устройство: Котёл «КО» – это цельносварная конструкция из стали, которая состоит из двух камер сгорания; нижняя камера – камера газификации, верхняя камера – камера дожигания газов. Конструкция покрыта жаропрочной краской.

1 - котёл;  2 – дверца; 3 – дверца регулировки подачи воздуха; 4 – патрубок для слива конденсата; 5 – патрубок подающей линии; 6 –патрубок отходящих газов; 7 – съёмная крышка;  8 – штуцер обратной линии; 9 – внешняя дверка технологического окна; 10 – шибер;  11 – окно для забора вторичного воздуха; 12 – боковая водяная рубашка; 13 – верхняя водяная рубашка; 14 – задняя водяная рубашка; 15 – нижняя камера вторичного воздуха; 16 – передняя камера вторичного воздуха; 17 – камера сжигания отходящих газов; 18 – камера для отвода в дымоход отходящих газов; 19 – топочная камера; 20 – верхняя направляющая отвода отходящих газов;  21 – полка для колосников; 22 – пол топочной камеры; 23 – нижняя направляющая отвода отходящих газов;  24 – труба подвода вторичного воздуха с пламягасителями.

Эксплуатация: Отопительная система с естественной циркуляцией целесообразна в случаях, когда наиболее удаленный нагревательный прибор расположен на расстоянии не более 30 м от котла по горизонтали. Если данный радиус не обеспечивается, то применяется отопительная система с насосной циркуляцией.

Рабочее давление в системе не более 0,15 мПа.

Установка аппаратов и отвод продуктов сгорания должны соответствовать требованиям СНиП.

Запрещается самовольно изменять конструкцию котла.

Внимание: Высота столба подачи горячей воды от котла должна быть не менее 1.5 м над верхним уровнем нагревательных приборов при естественной циркуляции.

Подключение к системе отопления

Котел должен подключаться к системе отопления согласно  проекта, разработанного специалистами - теплотехниками. Если в трубах системы вмонтированы вентили, отключающие котел от системы отопления, они должны быть открытыми до конца.

Во избежание появления конденсата, что может в несколько раз сократить срок эксплуатации котла, необходимо систему отопления монтировать по схемам, обеспечивающим температуру возвратной воды не ниже 570С. В систему необходимо вмонтировать предохранительный клапан для поддержания рабочего давления не больше, чем 0,15 МПа. Необходимо проверять работу клапана. Котел можно подключать к отопительной системе с расширительным бачком, рабочий режим которого не более 0,15 МПа. Рекомендуется осмотр котла раз в год квалифицированным специалистом.

Проверьте заполнение системы отопления и котла водой.  Должно быть выполнено условие заполнения теплообменников и системы отопления водой при постоянном разряжении в дымоходе.  При этом все запорные устройства, кроме крана на спускной линии,  должны быть открыты, в том числе и воздушный кран на стояке до полного наполнения теплообменников водой.

Эксплуатация котла

Котел могут обслуживать только взрослые лица, ознакомившиеся  с конструкцией котла и данным техпаспортом.

При топке котла влажным топливом или опилками, образовавшийся  конденсат, соединившись с горючими газами, которые в несколько раз уменьшают срок службы котла, не достигается указанный коэффициент полезного действия и поэтому  сжигается гораздо больше дров.

Котлы марки «КО» будут работать эффективно, надежно, комфортно, очень экономично только в том случае, если при подключении котлов к отопительной системе и дымоходу будут обязательно соблюдены следующие условия;

- объем теплоносителя (воды) в системе должен соответствовать литражу,– 1 литр на 1 кв.м площади при высоте потолков не более 3 метров;

-устанавливается насос, желательно со следующими характеристиками:«КО – 15» - 100л/час, «КО – 20» - 200  л/час, «КО – 35»  - 350  л/час, «КО – 50»   -   500  л/час, «КО -100»  - 1000 л/час. Или трехскоростные насосы, с установкой их при работе котлов на самую низкую скорость. При применении насоса в работе отопительной системы следует учитывать, что из-за конструктивных особенностей данных котлов отопительная система при разжигании будет нагреваться дольше, минимум в два раза. При естественной циркуляции и полностью правильно выполненных условиях подключения, теплоноситель (вода) будет разогрета до необходимой потребителю температуры за 40 – 60 минут. При использовании насосов через 2 – 4 часа;

- дверцу регулировки подачи воздуха при розжиге необходимо держать максимально открытой до тех пор, пока температура теплоносителя (воды) на «обратке» достигнет 35 оС. После этого необходимо максимально прикрыть дверцу регулировки подачи воздуха, оставив воздушный зазор 1 – 3мм, этим будет обеспечен максимально эффективный, экономичный, комфортный режим работы;

- в верхней точке отопительной системы должен быть установлен кран Маевского - необходима установка соответствующего отопительной системе расширительного бака открытого типа с подключением его в отопительную систему, как можно ближе к верхней точке после крана Маевского, или закрытого типа с подключением его на обратке перед котлом;

- строго запрещен забор горячей воды из отопительной системы,

- отапливаемые помещения должны быть теплоизолированными, т.е. соответствовать СНиПам;

- дымоходы должны быть выполнены из кирпича, металлических труб или жаростойкого бетона. Толщина стенок кирпичных дымоходов - не менее 120 мм., бетонных - не менее 60 мм., металлических - не менее 1 мм., нержавеющих - не менее 0,55 мм. Расстояние от наружных поверхностей кирпичных. бетонных дымовых труб до стропил, обрешеток и других деталей кровли из горючих или трудногорючих материалов. следует предусматривать не менее 130 мм.      Металлический и асбоцементный дымоходы, находящиеся вне отапливаемого помещения, должны иметь теплоизоляцию, например, из минеральной ваты или подобных материалов толщиной не менее 150-200 мм или должны быть установлены утепленные дымоходы (сэндвич). Допускается размещение дымохода в несгораемых стенах.

ВНИМАНИЕ! ТРУБА ВАШЕГО ДЫМОХОДА ДОЛЖНА ВСЕГДА БЫТЬ ВЫШЕ КОНЬКА КРЫШИ ВАШЕГО ДОМА минимум на 1500 мм.

Дымоход котла не должен иметь горизонтальных участков.

Дымоход котла должен обязательно иметь прямой участок вверх не менее 1 метра, после этого может быть установлен угол, но не более 450. Установка угла дымохода до 900 допускается на высоте не менее 5 метров от котла.

Дымоход должен быть плотным (при применении металлических труб стыки должны уплотняться герметикам). 2  раза в год проводите чистку дымохода.

Если Вы открываете дверцу топки и дым выходит в помещение, где находится котел, значит Вы неправильно выполнили условия подключения дымохода, отсутствует тяга или засорился штуцер спуска конденсата.

Необходимо раз в неделю проверять на засоренность штуцер спуска конденсата. Если он забился, то необходимо прочистить его. Штуцер спуска конденсата засоряется от невыполнения условий подключения дымохода или длительной работы котла в процессе прямого горения (розжига, при открытой дверце регулировки подачи воздуха).

Если штуцер спуска конденсата засорился, следует дождаться, пока топливо в котле полностью погаснет, открутить и снять съемную крышку, очистить канал дымоотвода и  штуцер спуска конденсата, закрыть технологическое окно, устранить причину засорения и по необходимости затопить котел.

Топка котла

1.  откройте дверку топки;

2. установите дверцу регулировки подачи воздуха под 45° (рис. 1);

3. откройте заслонку (дроссель) в дымоотводящем патрубке пол-ностью, для обеспечения максимальной тяги;

4. заложите в котел немного бумаги, сверху на бумагу щепу, подожгите бумагу;

5. на образовавшийся огонь доложите щепы, закройте дверцу топки;

6. после того, щепа займется огнем, заложите 1/3 топки дровами, закройте дверку топки;

7. через 5-10 минут заложите топку дровами полностью (максимальная закладка - это закладка по верхний уровень дверки топки);

8. после этого дверцу регулировки подачи воздуха необходимо прикрыть, на половину (рис. 2), так чтобы через воздушный зазор не выхлапывался дым, если дым будет выхлапываться, то прикройте дверцу регулировки подачи воздуха еще, но не полностью;

9. после того как вода в системе прогреется, прикройте дверцу регулировки подачи воздуха, оставив воздушный зазор примерно  2 – 5 мм  (рис. 3);

10. закройте наполовину заслонку (дроссель) в дымоотводящем патрубке. Таким образом, будет обеспечена правильная работа котла и соответственно, максимально эффективный, экономичный, ком-фортный режим работы, не требующий дополнительной регулировки, до тех пор, пока в топке не останется топлива менее десятой части от полной загрузки;

11. когда топлива в топке останется меньше 1/10 части от полной загрузки, можно немного приоткрыть дверцу регулировки подачи воздуха, дополнительно примерно на 5 мм, сохраняя температуру теплоносителя на выходе, до полного сгорания топлива или доложить топлива;

12. перед очередной закладкой топлива откройте дроссель в дымоотводящем патрубке полностью для обеспечения максимальной тяги, а поддувало приоткройте, подождите 2-3 минуты (этим вы обеспечите минимальный выхлоп дыма в помещение при открывании дверки топки), после чего откройте дверку топки, доложите топливо, закройте дверку топки;

13. по прекращению горения, тления топлива на дне котла не останется, останутся пеплообразные угли, их не требуется вынимать из котла чаще одного раза в 10 дней или когда их накопление станет выше верхней части дверцы регулировки подачи воздуха;

14. до тех пор пока процесс тления не завершен, в любой момент вы можете доложить топливо;

15. Первые 4-6 часов работы котла дым из дымоходной трубы будет темного цвета, в дальнейшем он будет светлый, если вы будете соблюдать вышеуказанные правила топки.

Продолжительность и стабильного рабочего цикла газогенераторного котла зависит от плотности топлива, правильности установки дымохода и регулировки подачи воздуха во время основной работы котла.

Чистка котла

Зола может мешать попаданию воздуха в камеру сгорания, поэтому не реже, чем перед вторым розжигом (каждый второй день), надо обязательно удалять золу. Для обеспечения эффективной работы котла необходимо чистить скребком, щеткой или «Средством для чистки каминов» внутренние стенки котла при слое сажи более 3 мм

Комплект поставки

| Наименование | Кол-во |
| --- | --- |
| Котел | 1 |
| Термоманометр, (для котлов 10-35 кВт). | 1 |
| Клапан аварийный, (для котлов 10-35 кВт). | 1 |
| Технический паспорт, условия работы котла | 1 |
| Колосники, комплект | 1 |

# Группа защиты: термоманометр,  клапан аварийный  (для котлов 10-35 кВт), дилерским организациям не выдается.

Техника безопасности

Запрещается:

Эксплуатировать котел с системой незаполненной или частично заполненной водой. Вода в котле не должна замерзать.

Подключать котел в закрытую систему без предохранительного клапана.

При работающем котле закрывать краны подающей и возвратной линии.

Рядом или на самом котле сушить топливо другие легковоспламеняющиеся жидкости.

Топить котел с неплотно закрытой дверцой загрузки топлива.

Эксплуатировать котел без заземления корпуса.

Гарантии изготовителя

ООО «НПО «ТЕС» производит обмен или ремонт изделия (при наличии в России представительства, ремонт будет осуществляться силами сервисной службы производителя) в соответствии со следующими условиями:

- Гарантийный срок на изделие 12 месяцев со дня продажи.

- Гарантийные обязательства распространяются на дефекты изделия, возникшие по вине завода-изготовителя.

- При обнаружении неисправностей в работе изделия Потребитель обязан, не демонтируя его из системы, связаться с Поставщиком для согласования дальнейших действий по установлению причины неисправностей и наступлению условий выполнения гарантийных обязательств.

- Рекламации на работу изделия не принимаются, бесплатный ремонт и замена не производятся в следующих случаях:

а) несоответствие условий установки и эксплуатации значениям, указанным в паспорте изделия;

б) несоблюдение Потребителем правил монтажа, эксплуатации и обслуживания;

в) небрежное хранение и транспортировка изделия как потребителем, так и любой другой сторонней организацией;

г) использование изделия не по назначению;

д) ремонт изделия Потребителем или другими лицом, не имеющим на это право;

е) истечение гарантийного срока.

В указанных случаях ремонт производится за счет Потребителя.

Рекомендации

Производитель гарантирует качественную и эффективную работу данных теплоэнергетических устройств при соблюдении

следующих условий:

- Высота дымохода должна быть не ниже указанной в таблице, вне               помещения дымоход должен быть утепленным.

- В верхней точке системы отопления должен быть установлен автоматический воздухоотводчик или кран Маевского.

- Выход горячей воды из котла должен быть вертикальным и быть выше на 1,5 метра уровня радиаторов отопления.

- Литраж отопительной системы должен соответствовать данным указанным в таблице основных технических параметров.

Для достижения хорошей циркуляции воды в системе, горизонтальные участки труб должны иметь уклон не менее 1:100. Уклон должен быть выполнен по направлению движения воды при ее циркуляции.

5. На патрубок слива воды должен быть установлен кран, перекрывающий слив воды. Соединительные трубы трубопроводов должны быть точно подогнаны к месту расположения входных штуцеров котла. Соединение не должно сопровождаться взаимным натягом труб и узлов котла.

6.  Установите на котле аварийный клапан и термоманометр.

7. После монтажа проверьте водопроводные коммуникации на герметичность.

Ознакомлен:______________________

(подпись покупателя)